## Slide 1
워치독 계층 구조
L1
앱 헬스모니터
측정·송신을 확인 ex)오버플로우, 송신이 안되는 경우 등
스스로 재부팅
L2
태스크 워치독(Task WatchDog)
Task가 끊기면 8초 뒤 무조건 실행
강제 재부팅
L3
인터럽트 워치독(Interrupt WatchDog)
CPU 양코어 각각 감시, 0.3초 안에 실행
강제 재부팅
L4
패닉 핸들러(Panic Handler)
문제가 생긴 그 코어에서 즉시 실행
기록 남기고 재부팅
L5
부트로더 워치독(Bootloader WatchDog)
부팅이 9초 안에 못 끝나면 리셋
리셋 후 재시도
예상 상황 발생 시나리오
Core 1이 통째로 멈추면?
L1도 죽지만 Task가 끊겨서
8초 뒤 L2가 재부팅
두 코어가 다 멈추면?
L3가 0.3초 안에 잡는다
부팅부터 안 되면?
L5가 9초 안에 리셋
핵심: 감시자들이 한 곳에 모여 있지 않고 소프트웨어가 다 죽어도 하드웨어 타이머는 멈추지 않음
CPU 안
CPU 밖
문제 발생 시

## Slide 2
듀얼코어 — 역할을 나눠서 사용
측정(ULP) → 처리(Core 1) → 송신(Core 0) 순서로 흐르고, Core 1이 Core 0을 감시
ESP32-S3 칩 내부
ULP
초저전력
측정 담당
데이터 샘플링
(200Hz, 온도, 가속도)
Core 1
처리·감시 담당
온도 변환
송신 데이터 준비
워치독(L1)
Core 0
통신 담당
BLE 스택 전체
광고 송신
측정값
보낼
데이터
"살아 있나?" 감시 — Core 0이 통째로 멈춰도 감지
BLE 광고 · 1초 주기
게이트웨이 (STM32)
나눈 이유
1
통신 주기 간섭 최소화
계산과 통신이 서로 다른 코어
BLE 1초 주기가 흔들리지 않음
2
와치독과 통신의 분리
Core 0(통신)이 통째로 멈춰도
Core 1의 감시가 살아서 재부팅
3
확장 여유
무거운 계산(AI연산)
I2C 통신 등을 넣을 자리 확보