## Slide 1
워치독 5계층
안쪽 계층(L1)이 가장 먼저, 바깥 계층(L5)이 마지막 방어선
계층 | 이름 | 지키는 것 | 제한시간 | 제한시간 넘어서는 순간
L1 | 앱 헬스모니터 | 측정값이 실제로 쌓이는지 · BLE 송신이 실제로 되는지 확인 | 6초 / 15초 | 스스로 재부팅
L2 | 태스크 워치독 | Task가 제때 돌아가고 있는지 확인 | 8초 | 강제 재부팅
L3 | 인터럽트 워치독 | CPU가 잘 작동되고 있는지 확인 | 0.3초 | 강제 재부팅
L4 | 패닉 핸들러 | 프로그램이 크래시하는 순간 확인 | 즉시 | 기록 남기고 재부팅
L5 | 부트로더 워치독 | 부팅 과정이 끝까지 가는지 확인 | 9초 | 리셋 후 재시도
원칙: 어떤 경로로 죽어도 끝은 재부팅 — 1.5초 뒤 측정 재개. 보조로 전원 급락 감지(브라운아웃)와 연속 비정상 리셋 3회 경고(크래시루프 감지)도 동작.

## Slide 2
워치독 계층 위치
아래로 갈수록 단순해지는 대신, 무슨 일이 있어도 죽지 않는다
L1
앱 헬스모니터
측정·송신의 '논리적 죽음'까지 판단하는 유일한 두뇌
Core 1 태스크 · 소프트웨어
L2
태스크 워치독
먹이(feed)가 끊기면 8초 뒤 무조건 발화
하드웨어 타이머 · CPU 밖
L3
인터럽트 워치독
양코어 각각 감시, 0.3초 안에 발화
하드웨어 타이머 · CPU 밖
L4
패닉 핸들러
크래시가 난 바로 그 코어에서 즉시 실행
상주 안 함 · 크래시 현장의 코드
L5
부트로더 워치독
부팅이 9초 안에 못 끝나면 리셋
RTC 하드웨어 · CPU와 무관
상황 발생 시나리오
Core 1이 통째로 멈추면?
L1도 죽지만 feed가 끊겨서
8초 뒤 L2가 재부팅
두 코어가 다 멈추면?
L3가 0.3초 안에 잡는다
부팅부터 안 되면?
L5가 9초 안에 리셋
핵심: 감시자들이 한 곳에 모여 있지 않고 소프트웨어가 다 죽어도 하드웨어 타이머는 멈추지 않음

## Slide 3
듀얼코어 — 역할을 나눠서 사용
측정(ULP) → 처리(Core 1) → 송신(Core 0) 순서로 흐르고, Core 1이 Core 0을 감시
ESP32-S3 칩 내부
ULP
초저전력
측정 담당
온도 샘플
(200Hz)
Core 1
처리·감시 담당
온도 변환
송신 데이터 준비
워치독(L1)
Core 0
통신 담당
BLE 스택 전체
광고 송신
측정값
보낼
데이터
"살아 있나?" 감시 — Core 0이 통째로 멈춰도 감지
BLE 광고 · 1초 주기
게이트웨이 (STM32)
왜 나눴나
1
통신 주기 간섭 최소화
계산과 통신이 서로 다른 코어
BLE 1초 주기가 흔들리지 않음
2
서로를 지킴
Core 0(통신)이 통째로 멈춰도
Core 1의 감시가 살아서 재부팅
3
확장 여유
무거운 계산(AI연산)
I2C 통신 등을 넣을 자리 확보

## Slide 4
향후 진행 — 재부팅으로도 안 나을 때
재부팅해도 안 낫는 무한 부트 루프(전원 스파이크 반복 · 데이터 손상 · 부팅 버그)를 위한 2단계 대응
지금 있는 것
크래시루프 감지
리셋 카운터가 RTC 메모리에
있어 재부팅을 넘어 살아남고,
연속 비정상 리셋을 센다
지금은 3회면 경고만 남김
계획 1 — 지수 백오프
쉬었다가 재시도
바로 재부팅하지 않고
딥슬립으로 점점 길게 휴식
30초 → 2분 → 10분
쉬는 동안 배터리가 회복돼
전원성 루프에 특히 유효
계획 2 — 세이프 모드
최소 구성으로 부팅
그래도 반복되면 의심 기능을
빼고 최소한으로 시작
BLE 송신 파워 낮춤
빠른복구 대신 풀 초기화
저장값 손상 시 초기화
'살아서 보고하는 상태' 확보
원칙: 예상 가능한 실패는 에러 처리로, 예상 못 한 상태는 재부팅으로 — 재부팅이 안 통하면 전략을 바꾼다.